附件

四川省2019年第二季度突发环境事件处置情况统计表

| 序号 | 时间 | 发生地 | 起因 | 事件类型 | 处置情况 | 等级划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月15日 | 自贡市富顺县富世镇 | 2019年4月15日上午10时，富顺县生活污水处理厂发现提升泵来水量骤减，经排查发现富顺县晨光研究院后门沿河岸处发生塌方，导致富顺县生活污水处理厂的截污干管和两根备用入水管被压破损，造成富顺县生活污水处理厂截污干管入水量骤降，生活污水直排沱江。 | 自然灾害 | 事件发生后，自贡市相关部门在中昊晨光化工研究院有限公司基地401会议室，召开应急事件处理工作会，商议解决方案。根据商议方案，相关部门迅速行动，两根备用入污水管已于16日凌晨1时抢通，新设两根临时污水管于17日凌晨2时抢通。截污干管于26日18时完成抢通，富顺县生活污水处理厂污水收集、处理于27日完全恢复正常。 自贡市富顺县生活污水处理厂日处理水量3万方，管网抢修过程中日均处理量约1万方。经估算，4月15日至26日处理水量减少约24万方。富顺县环境监测站开展了多次应急监测，沱江干流个别污染物浓度有所增加，下游1700米处于4月15日出现总磷超标（浓度为0.22mg/L，标准浓度为0.2mg/L）的情况，后续监测未出现超标。下游水质自动站监测数据无明显异常，出境断面未出现超标情况。此次事件未对沱江水质造成明显影响。 | 一般突发 环境事件 | 涉水 |
| 2 | 4月16日 | 南高速遂宁蓬溪县至南充边界接壤处 | 2019年4月16日，一辆装载邻二甲苯危化品的运输槽车在行驶至城南高速遂宁—南充交界地段（蓬溪县境内）被后方货车追尾发生交通事故，使槽车应急截断阀破裂，致危化品发生滴漏。 | 交通运输事故 | 事件发生后，遂宁市县领导高度重视，市委、市政府主要领导指示：一是绝对不要发生人员伤亡事故；二是注意不要发生次生灾害；三是按照有关预案做好处置工作。蓬溪县政府组织县政府办、县公安局、交警大队、县生态环境局、县住建局、县消防大队立即赶赴现场，同时，紧急调动堵油沙袋、高油桶等抢险物质。 涉事物流公司成都新佳航物流公司按照现场指挥部的要求，分别从南充、成都调派一辆空槽罐车、一辆带泵槽罐车赶赴现场进行倒罐，消防部门对滴漏槽车滴漏点进行稀释。4月17日2时40分，倒罐车到达现场。4时21分，倒罐完成，消防队护送事故车辆前往安全地带。通过艰辛努力，最后将事故车上的危化品安全转至安排来的危化品专用运输槽车上，救援处置在4月17日4时30分全面结束。此事故未造成任何人员伤亡。 蓬溪县生态环境局16日23时接到消息后，立即组织环境监测、监察执法人员赶赴现场，对现场事态进行评估，经现场查看，因危化品运输车撞裂的海底阀破损不大，罐体内邻二甲苯出现滴漏量很小，出事槽车驾驶员、押车员在第一时间采取了收集和堵漏措施，滴漏的邻二甲苯未对周边外环境造成破坏。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 3 | 5月3日 | 遂宁市大英县玉峰镇团结村8社 | 2019年5月3日，中江县金仓化工原料有限公司（主要为德阳市四川金路集团提供来自我市大英县四川久大蓬莱盐化公司的卤水，以下简称“金仓公司”）的输卤管线因腐蚀受损，发生卤水渗漏事件 | 安全生产事故 | 事件发生后，大英县政府组织县生态环境局、县经信局、玉峰镇、金仓公司相关单位对该事件进行了妥善处置。5月3日12:30，遂宁市生态环境局接报后，第一时间组织环境应急和环境监测人员奔赴现场，协助大英县政府进行处置，提出挖坑收容卤水、稳控舆情、做好农作物补偿等相关处置建议，指导大英生态环境局开展环境应急监测。因金仓公司输送的是合格卤水，不含重金属等有毒物质，本次渗漏事件，未影响饮用水，未造成人员伤亡及人员转移。 | 一般突发环境事件 | 涉水、涉土 |
| 4 | 5月7日 | 遂宁市安居区三家镇开元村一社 | 2019年5月7日，一载有钻井助剂（主要化学成分为改性酚醛树脂）的车辆在发生侧翻，至700公斤钻井助剂泄漏至玉米地。 | 交通运输事故 | 事件发生后，遂宁市生态环境局赓即联系安居区生态环境局前往现场核实，并组织应急中心和监测人员前往现场调查处置。一是对周边可能受影响居民井水进行了采样监测，并对事发地周边环境进行了排查，未发现异常，二是建议安居区卫健部门对井水主要指标开展检测，指标正常；三是三家镇政府督促运输公司对可能受影响的土壤（约0.2亩地）全部清运至井场进行了无害化处置。 | 一般突发环境事件 | 涉土、涉水 |
| 5 | 5月8日 | 东风渠成都段 | 2019年5月8日，东风渠成都段发现2公里油污团，污染团正在顺流而下。 | 其 他 | 事件发生后，成都市立即应急应对：一是做好饮用水源储备，在油污带未抵达前，自来水公司确保应急池蓄水充足，保证供水稳定。二是分流转移油污，在油污带即将到达前，最大量提升东干渠水闸并同时适当降低麻石桥水闸，加大东干渠泄流量减小东风渠流量，引导油污带向东干渠转移。三是吸附油污，在取水口设置吸油隔离带，防止油污对取水口水质污染。四是开展应急监测，分别于8日夜间和9日凌晨、下午对东风渠天府新区罗家河坝入境、四川科技职业学院（天府校区）出境进行了7次监测。5月9日，金堂县生态环境局对毗河二桥断面水质石油类开展了两个频次的应急监测，断面石油类达到地表水Ⅲ类标准。五是密切配合，及时同眉山市生态环境局通报相关信息，眉山市生态环境局也组织人员对东风渠成都市出境断面进行了同步监测，石油类物质未超标。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 6 | 5月25日 | 成绵高速公路新都772出口 | 2019年5月25日，一辆货车在成绵高速新都772出口处追尾一辆甲醛槽罐车交通事故，导致槽罐车罐体破损，部分甲醛泄漏。 | 交通运输事故 | 经现场排查，周边除马沟和高速路排水渠外无其他河流，马沟和排水渠除消防废水外无其它来水，不流入其他河流。为确保消防废水不造成次生环境污染，现场立即组织人力对马沟和排水渠两端进行了封堵，于3时30分左右完成封堵，将产生的消防废水控制在马沟及排水渠中，确保消防废水不排入外环境。 同时，成都市生态环境局调配吸油毡8包、活性炭等材料对泄漏的甲醛进行吸附处置，对沟内消防废水进行了采样监测分析。开展了对周边水环境和大气环境的监测，要求属地妥善处置现场处置时产生的吸油毡等危险废物。 6时左右，甲醛泄漏得到有效控制，事故车辆被拖离事故现场，处置过程中产生的吸油毡等危险废物由属地政府进行了集中收集处理。 7时20分左右，现场通过吸污车将马沟和排水渠内的消防废水进行集中收集，转运至污水处理厂进行处理。本次事件未对周边环境造成较大影响。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 7 | 6月5日 | 凉山州会理云甸到米易214省道路段（会理县云甸镇云田村1组） | 2019年6月5日，西昌市广传物流有限责任公司车牌照为川W64110的浓硫酸运输罐车承运由会理县运至米易县新白马选厂的浓硫酸时在会理县云甸镇云田村1组214省道处发生侧翻，罐体受损，部分硫酸泄漏。 | 交通运输事故 | 事件发生后，会理县生态环境局迅速启动环境应急预案，会同凉山州生态环境局，攀枝花市、米易县生态环境局赴现场处置。主要措施：一是迅速组织人员在事发点下游1公里处的干河沟设置围堰进行封堵，防止受污染的水体进入摩梭河；二是组织人员向围堰内投放约石灰进行中和并沿受污染干河沟流域投撒石灰，共投放约45吨生石灰、约17吨石灰粉（袋装）、约200公斤氢氧化钠调节受污染水体PH值；三是由西昌市广传物流有限责任公司调拨4辆专业罐车，2台抽水泵进场，收集了约56吨受污染水体，暂存于罐车中，后该公司将受污染水体交由交由菲德勒环境（攀枝花）有限公司进行处置；四是受污染水体多次调节后，经会理与米易两县环境监测站现场监测达标后进行排放，至6月6日下午18时围堰内受污染水体多次调节后，排放完毕。6月11日，经现场复查，河道已恢复，经监测各点位pH达标。下一步，要求该公司聘请具有资质的公司对干河沟受泄露浓硫酸污染的流域进行环境安全风险评估，确保消除潜在的环境安全隐患。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 8 | 6月15日 | 广元市剑阁县 | 2019年6月15日，一辆装运氧化锌车辆侧翻导致氧化锌泄漏，部分进入附近的沟渠，汇入溪流。 | 交通运输事故 | 事件发生后，剑阁县立即组织开展应急应对，一是立即组织人员清理现场氧化锌；二是对沿河群众用水时时关注；三是对苟家河上方设置围挡，对可能入河的氧化锌再沉淀，再收集；四是加强水质监测，及时通报情况。事件得到圆满处置，未对周边环境造成较大影响。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 9 | 6月15日 | 广元市利州区 | 2019年6月15日，京昆高速广元往成都方向1512+200米处两货车发生碰撞起火燃烧（运输的电视机，洗衣液，涂料）。 | 交通运输事故 | 事件发生后，利州区立即启动应急预案，一是立即清理高速路面撒落、燃烧物；二是对燃烧产生废气对环境空气质量影响进行应急监测；三是对有消防废水汇入的沟渠进行跟踪监测。事件得到圆满处置，未对周边环境造成较大影响。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 10 | 6月19日 | 广元市利州区 | 2019年6月19日，京昆高速广元往成都方向1510+750处，一辆运输次氧化锌（30多吨）车辆，发生侧翻，部分散落至高速路面及附近小河沟。 | 交通运输事故 | 事件发生后，广元交警部门立即组织人员清理高速及路沿上的次氧化锌，尽快恢复道路畅通；利州区下西办事处负责清理路下小河沟周边的次氧化锌；市监测站对小河沟及汇入嘉陵江处的水质进行监测，监测结果水质未受影响。事件得到圆满处置，未对周边环境造成较大影响。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 11 | 6月20日 | 自贡市富顺县 | 2019年6月20日，自贡市富顺县晨光工业园区耐瑞德公司仓库发生火灾。 | 安全生产事故 | 富顺县政府各职能部门接到情况通报后，立即赶赴现场进行处置。富顺县局到达现场后迅速与业主取得联系，会同园区管委会对仓库存储物品进行确认，该公司仓库堆放有少量电瓶。同时，积极加强与公安机关、消防部门和园区管委会的救援沟通，力争最大限度降低环境污染。 事件处置过程中，从火灾事发点下风向的两个空气自动监测站的适时监测数据来看，此次火灾未对空气质量造成明显影响；富顺县环境监测站对下游釜溪河水质开展了应急监测，经分析此次火灾消防废水未对下游釜溪河造成影响。 | 一般突发环境事件 | 涉气、涉水 |

四川省环境应急与事故调查中心 2019年7月12印发